# Score＋SGE利用の手引き

# 第１版

改版履歴

| 日付 | 版数 | 変更内容 | 変更者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002/09/27 | 第１版 | 新規作成 | 武澤 慎 |

目次

１．Scoreとは　( http://www.pccluster.org )	2

２．Sun Grid Engine（ SGE ）とは	2

３．Score＋SGEとは	2

４．Score＋SGEの運用設定	2

５．Score＋SGEの利用	9

６．コマンド一覧	12

７．注意／制限事項	14

## １．Scoreとは　( http://www.pccluster.org )

SCore Cluster System Software はワークステーションおよびPCクラスタ用の高性能並列プログラミング環境です。特徴としては、1)高性能通信、2)SSIによる効率的なシステム管理、3)高利用性および高可用性、4)シームレスなクラスタ環境、5)並列プログラミング環境ということがあります。

## ２．Sun Grid Engine（ SGE ）とは

Sun Grid Engine とは Sun Microsystems 社が公開しているグリッドコンピューティングシステム構築ソフトウェアです。クラスタシステムにおけるジョブ受付、実行ホスト・キューでのリソース使用状況監視、ジョブが要求するリソースに見合った最適な実行キューを割り当て、実行ホストでジョブの実行をします。

## ３．Score＋SGEとは

SCoreの特徴である高速クラスタ機能を損なわず、SGEのジョブスケジューリングを適用した運用を可能とします。

## ４．Score＋SGEの運用設定

4.1【 概要 】

SCoreとSGEの連携を可能とします。具体的には、SGEのPE( Parallel Environment )においてスレーブキューを持つホスト群とSCoreのホストグループを対応させ、SCoreの実行ジョブをSGEでコントロールすることを可能とします。

4.2【 システム構成 】

○ SCore、SGE　実装バージョン

# SCore：4.2

SGE  ：5.3b2

○ ホスト構成

マスターホストを設定し、それに対して複数の実行ホストを持つ構成とします。マスターホストは、SCore+SGEにおいてマスターサーバとなります。

# SGE：

各ホストにおいて、PEを構成するためにキューを 1 つ設定します。

SCore：

SGEのPEにおけるスレーブキューとなる各ホストを一つのグループとして設

定します。

センタB2システムでは、以下の構成となります。

センタB2システム環境（　tgn004001 ～ tgn004064 ( 64node )　）

# HOST tgn004001 ---- + ---- HOST tgn004002 ( SGE：スレーブ１ ) ---- +

( SGE、SCore   　　|                                       　 　|

：マスタ)  + ---- HOST tgn004003 ( SGE：スレーブ２ )  　 |

|                                        　　|

+ ---- HOST tgn004004 ( SGE：スレーブ３ )　　|

|                                        　　|

+ ---- HOST tgn004004 ( SGE：スレーブ４ )　　|

：　　　　　　　　　　　　|

：          　（SCore：ホストグループ）

：                    　　|

+ ---- HOST tgn004064 ( SGE：スレーブ６３ )--- +

HOST tgn004001:

SCore ： SCored server ( scoreboard )

SGE  ： SGE master server ( sge_qmaster )

HOST tgn0040xx:

SCore ： 実行ホスト

SGE  ： 実行ホスト ( sge_execd )

4.3【 環境設定 】

ユーザ管理、PE作成などの実行環境構築のための各設定を示します。

なお、各SGEのコマンドの実行には、最初に環境変数を設定するスクリプトを実行しておく必要とがあります。

設定スクリプトファイル： SGE_ROOT_DIR /default/common/settings.csh

settings.sh

（センタB2システム  SGE_ROOT_DIR：/home/cc/gusr20/necst/SGE5.3）

Ex.)

# source  SGE_ROOT_DIR /default/common/settings.csh

○ SGE - ユーザ管理

SCore+SGEを使用するユーザの設定（登録）を行います。SCore+SGEでは、SGEのユーザ管理に従っています。SGEのインストール時にもユーザの設定はできますが、ここでは後から設定する方法を説明します。なお、ユーザ管理は、Managerの権限が必要です。

設定可能なユーザタイプは以下のとおりです。

・Manager

Managerは、SGEを操作する十分な能力を持っています。デフォルトで、

マシンをホスティングするキューのスーパーユーザはManager権限を持

っています。また、すべてのユーザを追加、削除することができます。

・Operator

Operatorは、キューを追加、削除、修正する、設定変更を加える例

外を除いて、Managerと同じく、多くのコマンドを実行することができ

ます。ユーザの追加は、Userを追加、削除することができます。

・User

Userは、アクセス権は持っていますが、クラスタやキューの管理能力はあ

りません。ユーザの設定もできません。ジョブの投入、状態確認、削除(

自分で投入したジョブ )等はできます。

通常、SGEをインストールしたユーザは Manager となりますので、そのユーザ権限にて設定を開始します。 設定法には、コマンドからと GUI からの 2 種類があります。

なお、センタB2システムにおきましては、root　が、Managerとなっております

コマンドによる設定）

qconf コマンドによりをユーザ設定を行います。

形式： qconf  [ option ]  user[,user….]  [ user_list ]

ユーザの追加時の option には Manager は -am 、Operatorは -ao、User　は

-au を指定します。なお、Userタイプの登録時には、user_listの指定が必要

です。user_listはユーザリスト名として任意に指定可能です。

Ex.)

#qconf  -au  nec1  group1

added “nec1” to access list “group1”

#qconf  -au  nec2  group1

added “nec2” to access list “group1”

設定ユーザを確認する場合は、qconf の option に Manager は -sm 、

Operatorは -so、Userは -su およびuser_listを指定します。

Ex.)

#qconf  -su  group1

name     group1

entries    nec1,nec2

# GUIによる設定)

qmon コマンドで ブラウザを起動し、UserConfigurationボタンを押してください。各ユーザタイプでの設定が可能となります。

Ex.)

# qmon

○ SGE - PE( Parallel Environment )設定

SGE-PEの設定を行います。PEの設定をするには、Manager権限が必要です。

なお、センタB2システムにおきましては、以下のPEを設定済みです。

PE名：　test1　（マスタキュー　： tgn004001.q

スレーブキュー： tgn004002.q～tgn004064.q ( 63node )）

コマンドによる設定）

qconfコマンドでPE( Parallel Environment )を追加します。ここで追加するPE名をtestとすると、エディタが起動され、次のように表示されます。

# qconf –ap test

pe_name        test

queue_list       all

slots            0

user_lists        NONE

xuser_lists       NONE

start_proc_args   /bin/true

stop_proc_args    /bin/true

allocation_rule    $pe_slots

control_slaves     FALSE

job_is_first_task 　TRUE

queue_listに追加したいキューを入力してください。すべてのキューを追加す

るにはallと指定します。

queue_list     all

slotsには総プロセス数を入力してください。

user_listsには、使用を許可するユーザ、ユーザリストを入力してください。

設定しない場合はNONEのままにしてください。

SCore+SGE 連携用のPEスタートアッププロシジャ( 開発物件 )をPEのスタ

ートアッププロシジャとして設定します。その際にSGEの選択ホストを取得

できるように設定します。

( $pe_hostfile：SGEでの並列ジョブ選択ホスト名の一覧ファイル)

start_proc_args　 root@/xx/xx/pe_startup 　$pe_hostfile

（センタB2システム　PE：test1　の設定

root@/home/cc/gusr20necst/SGE5.3/default/common/pe_startup　$pe_hostfile）

ジョブにおいて、1CPUあたり1プロセスと設定します。なお、この設定は、

SGEでのホスト割り当て制御のためであり、実際のホスト単位の実行プロセス

数には影響しません。

allocation_rule 　 1

マスターキューを持つマスターホストを、実行ホストに割り当てないように設

定します。

Control Slaves　　TRUE

Job is first task 　TRUE

これらを設定すると、以下のように表示となります。

# qconf -ap test

pe_name           test

queue_list          all

slots               100

user_lists           NONE

xuser_lists          NONE

start_proc_args     root@/< pe_startupへのパス >/pe_startup $pe_hostfile

stop_proc_args      /bin/true

allocation_rule    　1

control_slaves    　TRUE

job_is_first_task  　TRUE

設定を保存（書き込み）して終了するとPEが追加されます。

# GUIによる設定）

qmonコマンドでqmonブラウザを開いてください。

PE Configurationボタンを押してください。そして、addボタンを押して

新規にPEを作成します。

queue_listsには、必要なキューを選択して追加してください。すべてのキュー

を選択するには、allにチェックを入れください。

slotsには、必要なプロセス数を入力してください。

user_listsには、使用を許可するユーザ、ユーザリストを入力してください。

start_proc_argsには、root@/< pe_startupへのパス >/pe_startup $pe_hostfile

を入力してください。

ジョブにおいて、1CPUあたり1プロセスと設定しますので、allocation_rule

を 1 に設定してください。

マスターキューを持つマスターホストを、実行ホストに割り当てないように

Control Slaves、Job is first task のチェックボックスをオンにしてください。

そしてOKボタンを押すと設定が追加されます。修正したい場合には、modify

ボタンを押して、設定内容を修正してください。

○ SCore

・SGEのPEと連携する実行ホストのグループを作成します。

( 以降、この作成したグループ名を' pcc 'とします。 )

なお、センタB2システムにおきましては、以下のグループを設定済みです。

グループ名：　pccall2　（tgn004002～tgn004064 ( 63node )）

4.4【 システム起動 】

○ SCore

ホストグループ( pcc )をマルチユーザモードで起動します。その際に、SCoreのコンソールメッセージ出力を保存するように設定します。

センタB2システムにおきましては、SCore起動、およびコンソールメッセージ出力を保存設定するスクリプトを以下に格納していますのでご利用ください。

コマンドスクリプトファイル　：/opt/score/bin/scored_syslog

コンソールメッセージ格納場所：tgn004001:/tmp/scored.message

ex.)

# scbcast  syslog

scbcast started

コンソールメッセージを格納するホスト名、格納場所（ファイル）を設定します。

#sc_syslog  host_name  /tmp/scored.message

sc_syslog started

# scout  -g  pcc

SCOUT: Spawning done.

SCOUT: session started.

コンソールメッセージ出力先を host_name に指定して起動します。

# scored  -syslog  host_name

コンソールメッセージを確認し、以下ように表示されていれば scored サーバが正常起動しています。

# SYSLOG: /opt/score5.0.0/deploy/scored

SYSLOG: SCore-D 5.0.0 $Id: init.cc,v 1.66 2002/02/13 04:18:40 hori Exp $

SYSLOG: Compile option(s):

SYSLOG: SCore-D network: ethernet/ethernet

：

# SYSLOG: Operated by: root

SYSLOG: ========= SCore-D (5.0.0) bootup in SECURE MODE ========

○ SGE

- 起動方法は、インストール時にシステムの起動スクリプトとして登録されるために通常は、システム立ち上げに起動されます。

# SGEの起動確認は、以下の方法で確認することができます。確認結果、各ホストで必要なプロセスが起動していれば正常です。

% ps -A | grep sge

マスターホスト)

sge_commd

sge_qmaster

sge_schedd

sge_execd

実行ホスト)

sge_commd

sge_execd

もし、起動していない場合は、起動スクリプトを実行してください。

# /etc/rc.d/init.d/rcsge 　start

4.5【 SCore+SGEのシャットダウン 】

○ SCore

別のコンソールでマスターサーバにログインして、rootになります。

下のコマンドを実行して scored サーバをシャットダウンします。

# sc_console scored_server_name -c shutdown

そうするとscoredサーバを立ち上げたコンソール画面に

# SYSLOG: CONSOLE connected from popeye.hpc.necst.nec.co.jp

CONSOLE: >> shutdown

SYSLOG: SCore-D shutting down in 0 seconds.

SYSLOG: Login disabled.

SYSLOG: Waiting for all job terminates.

SYSLOG: CONSOLE shutdown

SYSLOG: SCore-D shutdown.

と表示されます。つぎに、scored サーバだったコンソール画面で

ロックしていたホストを解除します。

# exit

# SCOUT: Session done.

と表示されるとSCoreのシャットダウン完了です。

○ SGE

各ホストで、以下の起動スクリプトを実行してください。

# /etc/rc.d/init.d/rcsge 　stop

## ５．Score＋SGEの利用

5.1【 利用の流れ 】

# SCore+SGEを利用してジョブを実行する流れは下記の通りです。

ユーザはジョブ投入ホストにログインし、SGEの環境変数を設定します。

（詳細は、4.3【環境設定】を参照願います）

↓

# ジョブ実行のスクリプトファイルの作成します。

↓

qsub2 コマンドを用いて、PEにジョブを投入します。

↓

ジョブ実行結果を取得します。

5.2【 ジョブ実行について 】

○ ジョブ投入方法

qsub2コマンドにより、ジョブを投入します。 qsub2コマンドは、本システムでマスタとなるホストで実行してください。

qsub2コマンド形式：

形式：qsub2 -pe PE_name n[ -proc m ]-masterq masterq_name[ options ]jobscript

機能：-pe   　　PE_name   　　PE名

n      　　　　実行総プロセス数

-proc     m      　　　　ホスト単位の実行プロセス数

-masterq  masterq_name  PEのマスタキュー名

jobscript                  ジョブスクリプト

scrunコマンドの-nodeオプションとの対応は以下のとおりです。

scrun             qsub2

-nodes　〇x□ ：　-pe  PE_name  ◎  –proc  □　（◎ ＝ 〇 ＊ □）

-nodes　△　  ：　-pe  PE_name  △　　　　　　 （–proc指定は省略）

また、実際にSGEが割り当てるホスト数は、-procの指定の有無により以下のよう

になります。

-proc 有り：n/m ( n%m !＝ 0 であれば、n/m+1 )

-proc 無し：n/ホスト単位のCPU数 ( n%CPU数 !＝ 0 であれば、n/CPU数+1 )

なお、センタB2システムでは、ホストtgn004001にて以下のPE名、マスタキューの指定でご利用頂けます。

PE名　　　　：　test1

マスタキュー　：　tgn004001.q

Ex.)

# qsub2  -pe  test1  10  -masterq  tgn004001.q  test.sh

○ ジョブスクリプトファイル

スクリプトファイルのイメージは以下の通りです。なお、SCore+SGE連携ジョブの判

断/環境設定は、scrunスクリプトファイル内で実行します。

scrunの形式に変更はありませんが、-nodesオプションの指定は不要です。

形式：scrun [ -SCoreOptions ] file [ program_options ]

機能：file   実行プログラム

ex.) /xx/xx/a.out を実行する。

-------------------------------------------------------------------

#!/bin/sh

#$ -S /bin/sh

scrun  /xx/xx/a.out

-------------------------------------------------------------------

○ ジョブ実行結果の確認

ジョブの標準出力/エラー出力は、SGEの各ジョブ結果ファイルに格納されます。

ファイルの出力先は、既定値では各ユーザのホームディレクトリとなります。

5.3【 ジョブ制御コマンド 】

○ ジョブの実行状態の確認

qstatコマンドを使用します。

ex.)

・qstatコマンドで状態を表示する。

$ qstat -f

queuename            qtype used/tot. load_avg arch      states

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tgn004001.q          BIP   3/20      0.52     glinux

6     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 MASTER

7     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 MASTER

8     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 MASTER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tgn004002.q          BIP   1/10      0.02     glinux

7     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 SLAVE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tgn004003.q          BIP   1/10      0.02     glinux

7     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 SLAVE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tgn004004.q          BIP   2/10      0.00     glinux

6     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 SLAVE

8     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 SLAVE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tgn004005.q          BIP   2/10      0.00     glinux

6     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 SLAVE

8     0 score.sh     user       t     09/24/2002 17:54:32 SLAVE

：

：

############################################################################- PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING    ############################################################################

9     0 score.sh     user       qw    09/24/2002 17:54:26

10     0 score.sh     user       qw    09/24/2002 17:54:27

○ ジョブの削除

qdelコマンドを使用します。

・qdelコマンドでqstatで表示された削除したいジョブIDを指定します。

$ qdel 10

user has deleted job 10

これで削除されます。

## ６．コマンド一覧

# SCore+SGEで利用可能なコマンドを下記に示します。

・qsub2：submit a job to SCore

# SCoreにジョブを投入します。

qsub2 -pe PE_name n [ -proc m ] -masterq masterq_name

[ options ] jobscript

・qdel：delete Grid Engine jobs from queues

グリッド・エンジンのジョブをキューから削除します。

qdel [ -f ] [ -help ] [ -verify ] [ job/task_id_list ]

・qconf：Grid Engine Queue Configuration

グリッド・エンジンのキューの設定をします。

qconf options

・qhost：show the status of Grid Engine hosts, queues, jobs

グリッド・エンジン・ホスト、キュー、仕事の状態を示します。

qhost [ -F [resource_name,...]  [ help ] [ h host_list ]

[ j ] [ l resource=val,...  ] [ u user,...  ]

・qstat：show the status of Grid Engine jobs and queues

グリッド・エンジンのジョブおよびキューのステータスを示します。

qstat  [ ext ] [ f ] [ -F [resource_name,...]  ] [ g d ]

[ help ] [ j [job_list] ] [ l resource=val,...  ] [ ne  ]

[ pe   pe_name,...    ] [  q  queue,...   ]  [  r  ]

[  s {r|p|s|z|hu|ho|hs|hj|ha|h}[+]] ] [ t ] [ U user,...  ]

[ u user,...  ]

・qmod：modify a Grid Engine queue

グリッド・エンジンのキューを修正します。

qmod [ options ] [ job/task_id_list | queue_list ]

・qmon：XWindows OSF/Motifgraphical user's interface for Grid Engine

グリッド・エンジンの XWindows OSF/Motif のグラフィカルユーザーインター

フェースです。

qmon [options]

また、各ユーザタイプのコマンド能力は以下のようになっています。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Command   Manager   Operator         Owner               User

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

qdel        FULL      FULL            Own jobs only       Own jobs only

qhost       FULL      FULL             FULL                FULL

qconf       FULL      No system setup  Show only            Show only

modifications     configurations and    configurations and

access permissions    access permissions

qmod       FULL      FULL            Own jobs and        Own jobs only

owned queues only

qmon       FULL      No system setup  No configuration     No configuration

modifications     changes             changes

qstat       FULL      FULL             FULL                FULL

qsub2      FULL      FULL             FULL                FULL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ７．注意／制限事項

7.1【 注意事項 】

○ SGE

- PEの設定で user_lists でユーザを指定すると、それ以外のユーザはジョブを投入できても、そのジョブは PENDING されたままになり実行されません。そのジョブはqdel コマンドで削除してください。

- （qmonコマンドによる）GUIからのジョブ投入はできません。

- ジョブ実行時にメモリなどのリソース不足で異常終了した場合、該当実行ホストのSGEデーモンプロセスも影響を受けて終了する場合があります。その場合は、該当ホストのSGEデーモンプロセスを再起動してください。SGEデーモンプロセスの起動確認／再起動につきましては、「4.4【システム起動】」を参照願います。

○ SCORE

- SCoreの起動時に、scoredコマンドで-server指定はしないでください。

7.2【 制限事項 】

○ SGE

・チェックポイント／リスタート機能は使用できません。